ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | JF-300W |  |
| Номинальная мощность | 300 Вт |  |
| Максимальная мощность | 350 Вт |  |
| Диаметр ветроколеса | 1.6 м |  |
| Высота мачты | 6.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 80 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 2 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 8 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-25 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 40 м/с |  |
| Выходное напряжение | 12В |  |
| Скорость вращения ротора | 200 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 1 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | JF-500W |  |
| Номинальная мощность | 500 Вт |  |
| Максимальная мощность | 550 Вт |  |
| Диаметр ветроколеса | 1.8 м |  |
| Высота мачты | 6.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 97 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 2 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 8 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-25 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 40 м/с |  |
| Выходное напряжение | 12/24В |  |
| Скорость вращения ротора | 200 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/150Ач х 2 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | JF-1kW |  |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 1500 Вт |  |
| Диаметр ветроколеса | 2.5 м |  |
| Высота мачты | 8.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 135 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 2.5 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 8 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-25 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 24/48В |  |
| Скорость вращения ротора | 200 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/100Ач х 4 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | JF-2kW |  |
| Номинальная мощность | 2000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 2500 Вт |  |
| Диаметр ветроколеса | 2.5 м |  |
| Высота мачты | 8.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 140 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 2.5 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 8 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-25 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 48В |  |
| Скорость вращения ротора | 200 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 4 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | JF-3kW |  |
| Номинальная мощность | 3000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 3500 Вт |  |
| Диаметр ветроколеса | 3.5 м |  |
| Высота мачты | 8.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 280 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 10 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 96/120В |  |
| Скорость вращения ротора | 150 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/100Ач х 8 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | JF-5kW |  |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 6000 Вт |  |
| Диаметр ветроколеса | 4.0 м |  |
| Высота мачты | 9.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 300 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 10 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 120/220В |  |
| Скорость вращения ротора | 150 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 18 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | JF-10kW |  |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 12000 Вт |  |
| Диаметр ветроколеса | 4.5 м |  |
| Высота мачты | 12.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 380 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 10 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 220В |  |
| Скорость вращения ротора | 150 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/150Ач х 32шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | JF-20kW |  |
| Номинальная мощность | 20000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 22000 Вт |  |
| Диаметр ветроколеса | 4.0 м х 2 шт. |  |
| Высота мачты | 16.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 460 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 12 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 220/380В |  |
| Скорость вращения ротора | 150 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 32 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | JF-30kW |  |
| Номинальная мощность | 30000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 33000 Вт |  |
| Диаметр ветроколеса | 4.5 м х 2 шт. |  |
| Высота мачты | 16.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 800 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 12 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 220/380В |  |
| Скорость вращения ротора | 150 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 64 шт. |